Mikroregion Žatecko

STUDIE

Cyklotrasy a cyklostezky Mikroregionu Žatecko

Bitozeves

Žatec, 12/2015 – 5/2016

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADAVATEL STUDIE	:	Mikroregion Žatecko

Postoloprtská 8, PSČ 439 49 Staňkovice

IČ: 708 05 903

ZPRACOVATEL STUDIE	:	MV management s.r.o.

Bratří Čapků 2324, PSČ 438 01 Žatec

IČ: 045 20 386

Projektový tým:		:	Bc. Miroslav Vrábík – vedoucí projektu

Aleš Dvořák – projektant, dopravní stavby

Miroslav Butka – rozpočtář

Ing. Henrieta Pánková – finanční a dotační management

- Identifikační údaje projektu

- Projektový záměr	:	Cyklotrasy a cyklostezky Mikroregionu Žatecko

- Obec			:	Bitozeves

- Katastrální území	:	Bitozeves, Tatinná, Nehasice, Vidovle

- Kraj			:	Ústecký

- Investor		:	Mikroregion Žatecko

- Charakter stavby	:	novostavba

- Stručný technický popis

Mikroregion Žatecko se nachází v Ústeckém kraji, v západní a jihozápadní části okresu Louny, obklopuje prstencově město Žatec a protéká jím řeka Ohře s přítoky Chomutovky, Hutné a Blšanky.

Hlavním cílem projektového záměru je rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v regionu s těmito opatřeními:

- zajištění bezpečnosti dopravy

- zvýšení nabídky turistického potenciálu regionu a jeho obcí

- zlepšení dopravní dostupnosti regionu za prací, školní docházkou a službami

- zlepšení nabídky poskytovaných služeb v cestovním ruchu.

Předmětem studie je definování základních parametrů projektového záměru výstavby cyklotras a cyklostezek na území mikroregionu a jeho členských obcí, v tomto případě obce Bitozeves a její místních částí.

Jedná se o výstavbu cyklotrasy s využitím stávajících asfaltových komunikací, částečnou opravou stávajících polních a lesních cest, osazením dopravního značení a doplněním mobiliáře. Cyklotrasa navazuje na obce Výškov a Staňkovice.

- Průzkumné práce

Dne 19. 1. 2016 proběhla osobní schůzka se starostou obce Janem Horákem, kde

bylo projednáno základní zadání pro vypracování studie. Jednalo se návrhu propojení jednotlivých katastrálních území ve správě Obce Bitozeves, návaznost na sousední obce s předběžným návrhem tras a osazení mobiliáře. Současně bylo se starostou obce provedeno posouzení souladu projektového záměru s aktuálním platným územním plánem.

V únoru 2016 byly provedeny průzkumné práce formou místního šetření na jednotlivých trasách pro přesnější definování stavebních úprav, provedena pořízena fotodokumentace a zdokumentování povrchů pro vytvoření hrubého odhadu nákladů na stavební práce.

Vstupní podklady pro sestavení projektového záměru:

- Osobní schůzka se starostou obce – sestavení základního zadání

- Průzkum formou místního šetření na trase

- Fotodokumentace

- Použité normy:

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

TP 210 – Užití recyklovaných stavebních materiálů pro pozemní komunikace

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení

TP 65 – Zásady značení na pozemních komunikací

TP 179 – Zásady navrhování cyklotras a cyklostezek

- Návrh stavebních úprav

Budou realizovány pouze cyklotrasy, které jsou dány využitím stávajících asfaltových komunikací, asfaltových, zpevněných a nezpevněných cest. Tyto budou stavebně upraveny do stavu odpovídajícímu jejich následnému využití. Oprava bude provedena pomocí asfaltového recyklátu (dále již jen R-mat) s návrhem oprav v rozsahu cca 35%. = 2.896 m2. Celková délka cyklotras je 18.452 m, z toho stávající asfaltové cesty 6.501 m, asfaltové komunikace 4.778 m, rozsah opravovaných cest R-materiálem je 4.999 m, stávající cesty 2.154 m, osazení nové lávky v délce 20 m. Cesty budou opravovány formou odkopávky stávajícího nevyhovujícího materiálu a doplněním konstrukce R-Mat.

Příklad opravy asfaltovým recyklátem – R-Mat.

Lávka bude provedena ocelová ze svařovaných válcovaných profilů I popřípadě H a doplněna zábradlím.

- Popis trasy

Trasa má 5 částí A1-A5

Trasa úseku A1 byla dodělávána až po konzultaci s návrhem tras, na této trase nyní obec Bitozeves obnovuje cesty. Trasa má 3 úseky

Úsek A1-1 – stávající silnici

Úsek A1-2 – nově budované cesty

Úsek A1-3 – komunikace 3. třídy č. 00726

Trasa A2 je řešená formou cyklotrasy spojující Blažim a Bitozeves, přes Vidovle. Cesta je dělená do úseků A2-1 – A2-3.

Úsek A2-1 navazuje na trasu A3 a to v centrální části obce. Trasa je v úseku A2-1 vedena po komunikaci 2. třídy č. 250 s živičným povrchem.

Úsek A2-2 navazuje na úsek A2-1 za obcí Bitozeves před odbočkou na Vidovle a je veden po asfaltové cestě bez označení až do obce Vidovle.

Úsek A2-3 navazuje na úsek A2-2 v obci Vidovle a je veden do obce Blažim po komunikaci 2. třídy č. 251

Trasa A3 je řešena formou kombinace cyklostezky a cyklotrasy a spojuje obce Bitozeves, Tatinná a Nehasice. Dále pokračuje na obec Minice a přes průmyslovou zónu Triangle na obec Staňkovice. Trasa cyklotrasy kopíruje koryto potoka Hutná a mohl by v budoucnu tvořit úsek cyklotrasy, či cyklostezky Postoloprty – Chomutov.

Úsek A3-1 je veden od katastrální hranice pozemku s obcí Seménkovice a tvoří ho opravená cesta asfalovým recyklátem.

Úsek A3-2 tvoří nová lávka před potok Hutná

Úsek A3-3 navazuje na novou lávku úseku A3-3 a je po asfaltovém recyklátu

Úsek A3-4 je veden skrz obec po místních komunikacích

Úsek A3-5 je veden po komunikaci 2. třídy č. 250 centrem obce Bitozeves směr Žatec,

kde za obcí navazuje na úsek A3-6. V tomto úseku je navrženo odpočívadlo.

Úsek A3-6 je veden po cestě nad údolím řeky hutné, která bude kompletně vysypána

asfaltovým recyklátem

Úsek A3-7 je veden po asfaltové cestě – v tomto úseku je navržené odpočívadlo

Úsek A3-8 je veden po cestách které budou vysypány asfaltovým recyklátem a překonává

rovněž potok Hutná přes stávající lávku. V tomto úseku je odpočívadlo. Tímto úsekem

opouští cyklotrasa katastrální území spadající pod obec Bitozeves a pokračuje na obec

Minice – spádovou obec Velemyšlevse do obce Staňkovice.

Trasa A4 je asfaltová polní cesta a spojuje úseky A2 a A5

Trasa A5 je po komunikaci 3. třídy č. 2511 a spojuje úseky A3 a A4 a pokračuje do obce

Blažim, kterou spojuje s obcí Nehasice.

- Dopravní značení

Dopravní značení je vyznačeno svislým dopravním značením (SDZ) IS 19, IS 20, IS 21. Celý mikroregion bude spojen cyklotrasovým značením IS, části nově budovaných cest budou provedeny značením C8 nebo C9 budou provedeny značením C8 nebo C9.

- Mobiliář

Osazení cyklotrasy mobiliářem je řešeno jeho umístěním vždy v centru obce a jejích místních částí – Bitozeves, Tatinná, Nehasice. Mobiliář obce Bitozeves je na návsi dostačující a bude zde u stávajících laviček pouze doplněn stojan na kola a informační cedule o cyklotrasách a obci. V obcích Tatinná a Nehasice bude mobiliář tvořit sestava celků – 2x lavička, stojan na kolo a informační cedule.

lavička

Informační cedule

Stojany na kola

- Zeleň

Zeleň není řešena.

- Zajímavosti obce

Obec leží 9 km severovýchodně od Žatce, v nadmořské výšce 231 m n.m.

Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1318, spádovými obcemi jsou Tatinná a Nehasice. Obce jsou umístěny podél toku Chomutovky. V Bitozevsi je základní škola, mateřská školka a dům s pečovatelskou službou.  Žije zde 353 obyvatel. V obci se nachází mohutná tvrz a jednolodní kostel sv. Michaela se sakristií a hranolovou věží umístěný uvnitř hřbitova. V Nehasicích je gotický kostel Panny Marie z 15. stol. barokně přestavěný 17. století. Kostel má hranolovou věž s dřevěným patrem. V obci Tatinná je čtvercová kaple s dřevěnou zvoničkou.

Vypracoval: Aleš Dvořák

Přílohy:

- tabulka se soupisem pozemků, rozsahem oprav a odhadem nákladů

- Fotodokumentace na CD